## Slide 1: 공공 Wi-Fi를 이용한 해킹 및 대처방안
경북대학교 KERT 김도현 김동호
kimdo331@naver.com

## Slide 2: 목차
프로젝트 추진 배경
기술적 배경 지식
실제 공격 과정
공격 시연 영상
방어 기법

## Slide 3: 프로젝트 추진 배경
현 정부의 가계 통신비 절감 정책 중 하나로 공공 와이파이 2.0 사업을 실시함.
급속도로 늘어나고 있는 공공 와이파이의 취약점을 파악해보고 이에 대한 해결책을 모색함.
프로젝트 추진 배경

## Slide 4: MITM(Man in the Middle) ATTACK
중간자 공격
Alice <-> Bob
Hacker to Alice: I’m Bob.
Alice
Bob
I’m Bob.
기술적 배경 지식

## Slide 5: MITM(Man in the Middle) ATTACK
중간자 공격
Alice <-> Bob
Hacker to Alice: I’m Bob.
Alice
Bob
I’m Bob.
I’m Alice.
Hacker to Bob: I’m Alice.

## Slide 6: MITM(Man in the Middle) ATTACK
중간에서 통신하는 데이터를 가로챔
정상적으로 통신이 이뤄지므로 유출을 알지 못함
중간자 공격
Alice <-> Bob
Hacker to Alice: I’m Bob.
Alice
Bob
I’m Alice.
Hacker to Bob: I’m Alice.

## Slide 7: ARP
Address Resolution Protocol
외부 통신에서는 IP 주소로 식별
Wi-Fi와 같은 LAN에서는 MAC 주소로 식별
IP 주소와 MAC 주소를 연결해 주는 역할
192.168.0.1
AA:AA:AA:FF:FF:FF
192.168.0.2
AA:AA:AA:BB:BB:BB
192.168.0.3
AA:AA:AA:CC:CC:CC
192.168.0.4
AA:AA:AA:DD:DD:DD
155.230.92.50
154.220.10.2
IP 주소로 통신
MAC 주소로 통신

## Slide 8: ARP
192.168.0.1
192.168.0.2
AA:AA:AA:BB:BB:BB
192.168.0.3
AA:AA:AA:CC:CC:CC
192.168.0.4
AA:AA:AA:DD:DD:DD
<Broadcasting>
Who has 192.168.0.4? Tell 192.168.0.2
[ARP Request]

## Slide 9: ARP
192.168.0.1
192.168.0.2
AA:AA:AA:BB:BB:BB
192.168.0.3
AA:AA:AA:CC:CC:CC
192.168.0.4
AA:AA:AA:DD:DD:DD
192.168.0.4 is at
AA:AA:AA:DD:DD:DD
[ARP Reply]

## Slide 10: ARP
모르는 MAC 주소를 주위의 장치를 통해 알 수 있음.
ARP reply 패킷은 검증되어있지 않기 때문에 보안 취약점 발생.

## Slide 11: ARP Spoofing
ARP Reply 패킷 검증이 이뤄지지 않는다는 점을 이용
공격자의 MAC 주소를 게이트웨이(공유기)의 MAC 주소로 오인하게 한다.
Wi-Fi 암호 설정과 무관하게 공격 가능

## Slide 12: ARP Spoofing
192.168.0.1
192.168.0.2
AA:AA:AA:BB:BB:BB
192.168.0.3
AA:AA:AA:CC:CC:CC
192.168.0.4
AA:AA:AA:DD:DD:DD
192.168.0.1 is at
AA:AA:AA:EE:EE:EE
[ARP Reply]
192.168.0.5
AA:AA:AA:EE:EE:EE

## Slide 13: ARP Spoofing
192.168.0.1
192.168.0.2
AA:AA:AA:BB:BB:BB
192.168.0.3
AA:AA:AA:CC:CC:CC
192.168.0.4
AA:AA:AA:DD:DD:DD
id: hello77
pw: passwd123
[HTTP]
192.168.0.5
AA:AA:AA:EE:EE:EE
예상 경로

## Slide 14: Session
네이버의 모든 페이지에 접속할 때, 로그인을 하지는 않는다!
한 번 ID / PW 통한 로그인 후에는 session 값으로 로그인 유지
만약 session 값이 탈취된다면?
ID / PW 없이도 로그인 가능

## Slide 15
client
server
HTTP Request
HTTP Response + Set-Cookie
Session: xyz789
<Cookie>
session: xyz789
language: ko
…
id: hello, pw: passwd123, session: xyz789
Login Success
mail.naver.com, session: xyz789
mail.naver.com

## Slide 16
client
server
npay.naver.com, session: xyz789
npay.naver.com
npay.naver.com
로그인된 페이지
확인 가능

## Slide 17: 공격 환경
공격자: kali Linux, awus036ach(alfa)
타겟: SAMSUNG Note FE
네트워크: iptime
실제 공격 과정

## Slide 18: IP / MAC 확인
kali Linux
IP: 192.168.0.11
MAC: 00:c0:ca:a8:50:1a
SAMSUNG Note FE
IP: 192.168.0.3
MAC: 94:8b:c1:6c:05:30

## Slide 19: IP / MAC 확인
타켓의 ip와 MAC은 nmap을 통해서 알아냄

## Slide 20: ARP spoofing
타켓의 ip주소
공유기의 ip주소
공유기(192.168.0.1)의 MAC 주소는 00:c0:ca:a8:50:1a(공격자) 이다!

## Slide 21: ARP spoofing
Alfa가
(kali의 wlan)
samsung에게
게이트웨이(192.168.0.1)는 00:c0:ca:a8:50:1a(kali)이다!

## Slide 22: ARP spoofing
공격전
공격후
공유기(192.168.0.1)에 해당하는 MAC이 바뀜
공격자를 게이트웨이로 착각함
이제부터 모든 패킷이 공격자에게 전송됨

## Slide 23: ip forwarding
ARP spoofing은 타겟의 패킷이 공격자에게 전송되지만 실제 인터넷 연결은 이뤄지지 않는다.
이 경우 공격 사실이 들킬 수 있다.
ip forwarding 설정하면 공격자에게 보내진 타겟의 패킷을 다시 인터넷으로 전송하여 인터넷 연결을 가능케 함.

## Slide 24: ip forwarding
192.168.0.1
192.168.0.3
94:8b:c1:6c:05:30
ARP spoofing
192.168.0.11
00:c0:ca:a8:50:1a

## Slide 25: ip forwarding
192.168.0.1
192.168.0.3
94:8b:c1:6c:05:30
IP forwarding
192.168.0.11
00:c0:ca:a8:50:1a

## Slide 26: Packet Capture
공격자의 PC에서 패킷 캡쳐
타겟(192.168.0.3)이 외부(155.230.128.158)로 접속하려고 하는 상황

## Slide 27: Packet Capture
암호화되지 않은 패킷의 경우 타겟의 통신내용이 그대로 노출됨
쿠키의 세션값으로 로그인 가능

## Slide 28
쿠키 에디터로 쿠키값 대입

## Slide 29
공격 시연 영상

## Slide 30: ARP Spoofing 발생 시 증상
네트워크 속도 저하: 서버와 클라이언트의 통신을 재전송하기 때문에 속도 저하가 발생
정기적인 ARP 패킷 다량 수신: ARP table을 변조된 상태로 유지하기 위해 공격자는 지속적으로 ARP패킷 발송
ARP Spoofing 방어

## Slide 31: ARP Spoofing 탐지 기법
ARP Table에서 중복 MAC address 감지

## Slide 32: ARP Spoofing 탐지 기법
Request 없는 ARP reply 패킷 감지
ARP Request -> ARP Reply

## Slide 33: ARP Spoofing 탐지 기법
ARP Spoofing으로 인해 게이트웨이의 MAC 주소가 변경됨을 감지

## Slide 34: 어떻게 방어해야 할까?
웹 서버 관리자는 모든 페이지에 HTTPS를 적용한다.

## Slide 35: 어떻게 방어해야 할까?
웹 서버 관리자는 모든 페이지에 HTTPS를 적용한다.
금융거래, 기업업무, 로그인 정보나 개인 정보가 필요한 서비스는 사용을 자제한다.
AP의 관리자 ID/PW를 설정하여 허가되지 않은 접근을 방지한다.
AP에 WPA이상의 암호화 방식을 설정한다.

## Slide 36: 후속 프로젝트 계획
Linux 서버의 ARP spoofing 탐지 툴
  중복 MAC 주소
  ARP reply 패킷
  게이트웨이의 MAC주소 변경
  등등…

## Slide 37: Q&A
감사합니다.